SE400LCW履带式液压挖掘机技术参数

Hydraulic Crawler Excavator Technical Specifications

| 发动机Engine | 行走系统Travel System |
| --- | --- |
| 型号Model | WP10H | 行走马达Travel motors | GM70VA |
| 形式Type | 电控高压共轨、水冷、直列六缸、涡轮增压 | 支重轮数量Support roller quantities | 9×2 |
|  |  | 拖链轮数量Carrier roller quantities | 2×2 |
| 缸数No. of cylinder | 6 | 履带板数量Travel shoes （260mm） | 49×2 |
| 缸径×行程Bore and stroke | 116mm×150mm | 行走速度Travel speed | 3.0/5.0km/h |
| 排量Displacement | 9.5L | 牵引力Drawbar pulling force | 315kN |
| 额定功率Power output | 247kW/2000rpm | 爬坡能力Grade ability | 70% (35°) |
|  |  | 离地间隙Ground clearance | 580mm |
| 液压系统Hydraulic System | 回转系统Swing System |
| 液压泵Pump | HPR 210D | 回转马达Swing motor | 柱塞马达 |
| 形式Type | 柱塞泵加齿轮泵 piston pump plus gear pump | 回转马达型号Swing motor type | GS23H |
| 额定工作流量 Max. discharge flow | 2X340L/min | 回转速度Swing speed | 10.5r/min |
| 主阀 | OCV32 |  |  |
| 挖掘力Digging Force (ISO6015) | 润滑油及容量 Refilling Capacities＆lubrications |
| 动臂长度 Boom length | 6470mm | 燃油箱容量Fuel tank | 620L |
| 斗杆长度 Arm length | 2812mm | 冷却系统Cooling system | 35L |
| 铲斗挖掘力Bucket digging force | 254kN | 发动机机油量Engine oil | 30L |
| 斗杆挖掘力Arm digging force | 210kN | 液压油箱Hydraulic oil tank | 360L |
|  |  | 系统容量Hydraulic System | 420L |
| 铲斗Bucket | 操作重量和接地比压 Operating Weight and Ground Pressure |
| 型式Type | Backhoe bucket | 履带板宽度Shoe width | 600mm |
| 铲斗容量Bucket capacity | 1.95m³ | 接地比压Ground pressure | 70.5kPa |
| 铲斗宽度Bucket width | 1671mm | 操作重量Operating weight | 38700Kg |
| 工作范围Scope of work (mm) |  |
| A | 最大挖掘高度Max. digging height | 10160 |  |
| B | 最大卸载高度Max. dumping height | 6925 |  |
| C | 最大挖掘深度Max. digging depth | 7040 |  |
| D | 最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 5460 |  |
| E | 挖出8英尺水平面时的最大挖掘深度 Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom | 6855 |  |
| F | 最大挖掘距离Max. digging distance | 10855 |  |
| G | 地平面的最大挖掘距离 Max. digging radius at ground level | 10650 |  |
| H | 工作装置最小回转半径 Min. swing radius of work equipment | 4430 |  |
| 外形尺寸 Dimensions (mm) |
| A | 总长Overall length | 11265 | I | 轮距Tread | 4110 |
| B | 接地长度（运输时） Ground contact length (Transportation) | 6930 | J | 履带长度Track length | 5095 |
| C | 总高（至动臂顶部） Overall height(to top of boom) | 3800 | K | 轨距Track gauge | 2600 |
| D | 总宽Overall width | 3200 | L | 履带宽度Track width | 3200 |
| E | 总高（至驾驶室顶部） Overall height(to top of cab) | 3305 | M | 履带板宽度Shoe width | 600 |
| F | 配重离地间隙 Counter weight ground clearance | 1350 | O | 机罩高度Bonnet height | 2920 |
| G | 最小离地间隙Ground clearance | 580 | P | 转台宽度Revolving frame width | 3190 |
| H | 尾部回转半径Tail swing radius | 3520 | Q | 回转中心至后端部距离 Distance from swivel center to tail | 3465 |